## Slide 1: NB-IoT망 Lab Test 사용 조건
연구소 내부와 실증테스트 장소에서만 사용하여야 합니다.
통신 주기(간격)는 10분 이상으로 설정되어야 합니다. 단, 최초 통신 확인용 테스트시에만 1분 간격 테스트가 가능합니다.
1분 이내 통신이 지속됨이 확인될 경우, 서비스가 제한됩니다.
월 사용량은 2MByte 를 넘겨서는 안됩니다. (사용량 계산 첨부 참조)
동시 접속 8대 미만 가능합니다.
정각에 통신하는 것으로 프로그래밍하면 안됩니다. (0분,5분,10분... )
이용 조건
NB-IoT 망을 사용하기 위해서는 통신사의 엄격한 단말 품질테스트를 통과하여야 합니다. 동일한 이유로 그동안, 대학 연구소에서 이동 통신망을 사용할 수 있는 기회나 방법이 없었습니다.
이에, 대학 연구소의 순수 개발을 지원하기 위하여 이동통신사의 NB-IoT 상용망의 이용을 제한적으로 허가하는 방법을 마련하였습니다.
하지만, 개발목적이 아닌 수익사업에 이용하거나 과다 트래픽을 유발할 경우 사용이 제한될 수 있습니다.
악용되는 사례가 많아 질 경우 이용 중단이 결정될 수 있으니 이용 조건을 숙지하시고 모쪼록 금번에 마련된 좋은 기회를 많은 대학 연구실에서 사용할 수 있도록 배려해 주시길 바랍니다.
제공 목적

## Slide 2: NB-IoT TCP 통신으로 가능한 최대 데이터량은 얼마일까요?
NB-IoT 데이터 적정 기준
1회 전송 데이터 Sample
1회 전송 데이터량
“주소 정보 + 보내고자 하는 데이터”
받는 주소 : 한강대로 32
보내는 주소 : 마곡
LG사이언스파크
센싱데이터
(온도 : 27도, 습도 : 60%)
받는 주소 : 마곡 LG사이언스파크
보내는 주소 : 한강대로 32
OK
송신
수신
230바이트*
~20 바이트
199 바이트
1 바이트
TCP 는 UDP와 달리 3-Way communication(SYNPUSHFIN) 에 따라 overhead 가 더 많습니다.
* 바이트(Byte)는 ‘글자수’ 개념으로 이해하면 되는데, 알파벳, 숫자, 특수 문자는 1자에 1바이트이며, 한글은 1자에 2바이트이다.
1일
65 KByte
위 경우, 1회 10분 주기 시 100 바이트 중 주소 정보(overhead) 230바이트를 제외하면 전송할 수 있는 센서 데이터는 20바이트 입니다.
NB-IoT 데이터 기준을 통해, NB-IoT 상품으로 적합한지 아닌지를 판단할 수 있습니다.
적합한 상품일 경우, 주기 별 바이트 기준에 맞게 상품 기획이 가능합니다.
1시간
2700Byte
10분
450 Byte
1달
2000 KByte
1주
450 KByte
전송 주기

## Slide 3: NB-IoT UDP 통신으로 가능한 최대 데이터량은 얼마일까요?
NB-IoT 데이터 적정 기준
1회 전송 데이터 Sample
1회 전송 데이터량
“주소 정보 + 보내고자 하는 데이터”
받는 주소 : 한강대로 32
보내는 주소 : 마곡
LG사이언스파크
센싱데이터
(온도 : 27도, 습도 : 60%)
받는 주소 : 마곡 LG사이언스파크
보내는 주소 : 한강대로 32
OK
송신
수신
40 바이트*
~20 바이트
40 바이트
1 바이트
* 바이트(Byte)는 ‘글자수’ 개념으로 이해하면 되는데, 알파벳, 숫자, 특수 문자는 1자에 1바이트이며, 한글은 1자에 2바이트이다.
1일
15 KByte
위 경우, 1회 10분 주기 시 100 바이트 중 주소 정보(overhead) 80바이트를 제외하면 전송할 수 있는 센서 데이터는 20바이트 입니다.
NB-IoT 데이터 기준을 통해, NB-IoT 상품으로 적합한지 아닌지를 판단할 수 있습니다.
적합한 상품일 경우, 주기 별 바이트 기준에 맞게 상품 기획이 가능합니다.
1시간
600 Byte
10분
100 Byte
1달
500 KByte
1주
100 KByte
전송 주기

## Slide 4: NB-IoT 종량제 유심으로 사용가능한 데이터량은 얼마일까요?
NB-IoT 선불유심 15000원
(12개월 선불제 기준)
1회 전송 데이터 UDP Sample
받는 주소 : 한강대로 32
보내는 주소 : 마곡
LG사이언스파크
센싱데이터
(온도 : 27도, 습도 : 60%)
받는 주소 : 마곡 LG사이언스파크
보내는 주소 : 한강대로 32
OK
송신
수신
40 바이트*
~20 바이트
40 바이트
1 바이트
1일
58 KByte
1시간
2.4 KByte
10분
0.4 Kbyte
(약 409byte)
1달
1000원
(기본료330원 + 770원)
- 330원 : 100KByte (기본 통신패킷)
770원 : 약 1700KByte (추가 100KByte 당 44원)
월 1800KByte (약 1.75MByte) 사용가능
30분
1.2 KByte
1회 전송 데이터 TCP Sample
“TCP 패킷헤더(주소 정보) + 보내고자 하는 데이터”
받는 주소 : 한강대로 32
보내는 주소 : 마곡
LG사이언스파크
센싱데이터
(온도 : 27도, 습도 : 60%)
받는 주소 : 마곡 LG사이언스파크
보내는 주소 : 한강대로 32
OK
송신
수신
230바이트*
~20 바이트
199 바이트
1 바이트
“UDP 패킷헤더(주소 정보) + 보내고자 하는 데이터”
TCP : 409 – 230 = 179byte
UDP : 409 – 40 = 369byte